## Slide 1
Korrózióvédelem és helyi elemek
Készítette: Bence Zsolt Imre

## Slide 2
A korrózióról általában
Általánosságban korrózión olyan folyamatot értünk,
melynek során egy anyagot a környezete
megtámad és tönkre tesz. Ez nem korrózió!

## Slide 3
A fémek* korróziójának oka
A fém elektrokémiai oxidációja
- nedvesség (víz) - elektronakceptor** (O2, sav, kevésbé aktív fém)
*Ugyanis beszélünk egyéb anyagok korróziójáról,
amelyek más környezeti tényezők, más kémiai
reakciók miatt korrodeálódnak.
**Hiszen az oxidáció elektronátadás.

## Slide 4
A vas korróziója

## Slide 6
A vas lead két elektront (az oxigén hatására oxidálódik):
Fe = Fe2+ + 2 e-
A levegő oxigénje felveszi a vas által leadott elektronokat
és vízfelvétellel hidroxidionná redukálódik: O2 + 2 H2O + 4 e- = 4 OH-
Az így keletkezett Fe2+, illetve OH- ionok csapadékot
képeznek: Fe2+ + 2 OH− = Fe(OH)2
A csapadék a levegőn rövidesen rozsdává oxidálódik 4 Fe(OH)2 + O2 = 2 Fe2O3·H2O + 2 H2O
Reakciók

## Slide 8
Passzív védelem
Indifferens anyagokkal való bevonás, pl.: - festék - króm/nikkel
Krómozás
Festés
Probléma: Sérülés esetén a korrózió megindul.

## Slide 9
Azonban van olyan megoldás is, ami
a védőréteg sérülése esetén is megvédi a védendő fémet.

## Slide 10
Aktív védelem
A védendő fémnél aktívabb fémmel
kell bevonni a védendő fémet.
Pl:
a Zn2+/Zn rendszer standard potenciálja: -0,76 V
a Fe3+/Fe standard potenciálja: -0,44 V.
Ezért ha cinkkel vonjuk be a fémet, a cink fog előbb korrodálódni (fémion formájában oldatba menni).

## Slide 11
A
Ha A fém kapcsolatba kerül egy B fémmel,
és ε°(B/Bz+) < ε°(A/An+), akkor
a B fém korrodálódik (oxidálódik),
még akkor is ha a B fém
nem fedi teljesen az A fémet.
Mert... a fémek között kitűnő az
elektronvezetés,
így a B fémen keletkező
elektrontöbblet át tud kerülni az
A fém felületére.
B
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
Helyi elem!
Magyarázat
Példák: Vasból készült ereszcsatornák cinkbevonata, valamint a talajban lévő vas és acél kőolaj-, ill. földgázvezetékek és a tengerbe merülő acél hajótestek korrózióvédelme cinkdarabokkal.

## Slide 12
Kísérlet
Magyarázat?
Kérdés: Miért passzív védelem a krómozás?
a) 2 mol/dm3 koncentrációjú sósavoldatba cinklemezt
és rézlemezt teszünk.
Tapasztalat: A cinklemez felületén buborékok képződnek,
a rézlemez felületén pedig nincs változás.
b) Az oldatban lévő cinklemezt és rézlemezt egymásra tesszük.
Tapasztalat: A buborékképződés sokkal intenzívebb, és a rézlemez felületén is folyik.

## Slide 13
Köszönöm a figyelmet!